## Slide 1
Disseny i implementació d'una plataforma experimental d'instrumentació aviònica
Autor: Arnau Mora Perez
Directors: Juan Mon González i Javier Gago Barrio
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
ESEIAAT - UPC
Convocatòria Primavera 2026
Node transmissor - render KiCad
Notes: PORTADA (~30 s). Presenta't, digues el titol i l'objectiu en una frase: una plataforma experimental de baix cost que emula instrumentacio avionica i recorre tota la cadena, del sensor a la pantalla. OMPLE: el teu nom complet. TEMPS TOTAL OBJECTIU: ~18 min parlat + demo, mai passar de 20.

## Slide 2
Índex
1. Motivació i objectiu
2. Arquitectura del sistema
3. Disseny hardware: la PCB
4. Software i fusió sensorial
5. Telemetria ARINC 429
6. Visualització: el PFD
7. Validació i resultats
8. Conclusions i demo
Notes: INDEX (~20 s). Enuncia el recorregut rapid sense aturar-te. Serveix perque el tribunal sapiga l'estructura.

## Slide 3
Motivació
Instrumentació cara i tancada
Els sistemes comercials són costosos i propietaris, poc accessibles per a la docència.
Buit didàctic
Falten plataformes obertes que mostrin tota la cadena, del sensor a la pantalla.
Avui és viable a baix cost
Els sensors MEMS i els microcontroladors potents permeten replicar la cadena.
Plataforma desenvolupada
< 100 €
cost de materials
Notes: MOTIVACIO (~1,5 min). Tres idees: la instrumentacio comercial es cara i tancada; falta material didactic que mostri la cadena completa; avui es viable fer-ho per menys de 100 EUR amb sensors MEMS i microcontroladors. Connecta-ho amb l'objectiu.

## Slide 4
Objectiu
Plataforma experimental de baix cost que recorre la cadena completa: del sensor a la pantalla.
PCB
Integra el microcontrolador i els sensors en una placa pròpia.
Software
Adquireix, calibra, fusiona i transmet les dades.
PFD
Mostra els paràmetres en disposició Basic-T en temps real.
Notes: OBJECTIU (~1,5 min). L'objectiu es dissenyar i implementar la plataforma. Resultat: tres subsistemes (PCB, software, PFD) que operen com un sol sistema. Recolza't en les tres targetes.

## Slide 5
Requisits
Objectius mesurables derivats de normes aeronàutiques de referència.
RF
Funcionals
RP
Rendiment
RC
Restriccions
RN
Normatius
Objectius clau
Latència extrem a extrem < 200 ms
Refresc del PFD >= 30 FPS
Actitud dins de +-3°
Posicionament GNSS <= 2,5 m CEP
Cost de materials < 100 €
Alimentació per USB-C, software obert
Notes: REQUISITS (~1 min). NO llegeixis la taula sencera. Digues que vas fixar objectius mesurables derivats de normes aeronautiques i anomena'n 2 o 3 (latencia, actitud, GNSS, cost). Anticipa que al final mostraras el compliment. Pregunta tipica del tribunal: per que aquests llindars si no busques certificacio -> son orientatius, coherents amb la norma, per tenir criteris objectius.

## Slide 6
Arquitectura del sistema
Arquitectura transmissor - receptor amb enllaç sense fils.
Sensors
IMU · Baro · GNSS
ToF · Radar
MCU Transmissor
ESP32-S3
Transceptor RF
NRF24L01+
MCU Receptor
ESP32-C3
PC / PFD
Processing
>
I2C / UART
>
SPI
>
RF
>
SPI
Cada paquet: tres paraules ARINC 429 fixes (actitud i rumb, 20 Hz) i cinc slots multiplexats sobre l'enllaç de ràdio.
Transceptor RF
NRF24L01+
>
USB
Notes: ARQUITECTURA (~2,5 min). Es la columna vertebral. Recorre el diagrama d'esquerra a dreta: sensors -> MCU transmissor (ESP32-S3) -> transceptor RF -> transceptor RF -> MCU receptor (ESP32-C3) -> PC amb el PFD. Un transceptor NRF24 a cada node, connectat per SPI al seu MCU. Menciona els busos (I2C/UART, SPI, RF, SPI, USB).

## Slide 7
Decisions de disseny: arquitectura i enllaç
Per què dos nodes, un enllaç de ràdio i telemetria ARINC 429.
Partició transmissor / receptor
Reflecteix l'arquitectura real d'una aeronau.
Dona mobilitat al node de sensors davant del PC fix.
Afegeix un enllaç sense fils amb valor docent.
Enllaç de ràdio: RF 2,4 GHz (ISM)
Descartats cable sèrie, WiFi-UDP i Bluetooth / BLE.
Triat per baixa latència, abast suficient i baix cost.
Capa lògica ARINC 429
Traçabilitat amb la pràctica aeronàutica real.
Valor docent: etiquetes, BNR, paritat i SSM.
Paraula de 32 bits ja estructurada; sense dissenyar un format des de zero.

## Slide 8
Hardware: disseny de la PCB
Render isomètric (KiCad)
Vista superior (KiCad)
Placa pròpia de 2 capes (180 x 115 mm), fabricada a JLCPCB.
Nucli ESP32-S3 amb la suite de sensors: IMU, baròmetre, GNSS, ToF i radar.
Alimentació per USB-C amb LDO a 3,3 V, rail de 5 V per als mòduls que ho requereixen.
Notes: HARDWARE - DISSENY (~1,5 min). Placa propia de 2 capes, 180x115 mm, fabricada a JLCPCB. ESP32-S3 + suite de sensors. Alimentacio USB-C amb LDO a 3,3 V. Ensenya els renders.

## Slide 9
Hardware: la placa fabricada
Del disseny a la placa real, muntada i verificada elèctricament.
Node transmissor muntat
Node receptor (ESP32-C3)
Notes: HARDWARE - PLACA REAL (~1 min). El pas de disseny a hardware fisic, muntat i verificat electricament. Transmissor (esq.) i receptor (dta.). El hardware real causa bona impressio: atura-t'hi un segon.

## Slide 10
Selecció del filtre de fusió
Comparativa d'algorismes sobre l'ESP32: cost de còmput davant de precisió.
Alternatives considerades
Filtre complementari: un paràmetre, sense estimació de bias ni correcció de la deriva.
Madgwick: precisió similar, sense ajust independent del transitori.
EKF / UKF: més cost de còmput, no justificat en aquest àmbit.
Filtre de partícules: màxima precisió, inviable en temps real sobre l'ESP32.
Mahony (seleccionat)
Compensa la deriva del giroscopi amb el seu terme integral (PI).
Cost de còmput baix, adequat per a l'ESP32.
Resposta transitòria ajustable mitjançant Kp i Ki.
Avalat per estudis recents en plataformes ESP32.
Referències: Mahony (2008) · Cocoli i Badia (2023) · Uyar (2024) · Gui et al. (2015)

## Slide 11
Firmware: fusió sensorial (AHRS)
Filtre Mahony MARG per a actitud i rumb en temps real.
Quaternió inicialitzat analíticament: actitud vàlida des de l'arrencada.
Calibració amb tots els perifèrics actius i la ràdio transmetent.
Kp = 3,0 · Ki = 1,0 · fusió a 100 Hz
Acceleròmetre
Giroscopi
Magnetòmetre
Mahony
MARG
Actitud i rumb
Notes: FIRMWARE - FUSIO (~1,5 min). Filtre Mahony MARG: combina accelerometre, giroscopi i magnetometre per donar actitud i rumb estables a 100 Hz. Parametres Kp=3,0 i Ki=1,0 (els del slide i la memoria). Quaternio inicialitzat analiticament des de l'accelerometre i el magnetometre: actitud valida des de l'arrencada, l'integrador nomes segueix la deriva lenta. Important: la calibracio del magnetometre es fa amb tot actiu i la radio emetent. Si pregunten per la tilt-compensation: la rotacio a marc terra del filtre ja ho fa.

## Slide 12
Telemetria: ARINC 429 sobre NRF24
Pitch
#0
Roll
#1
Heading
#2
Slot 3
#3
Slot 4
#4
Slot 5
#5
Slot 6
#6
Slot 7
#7
Fixos (20 Hz)
Multiplexats (planificador EDF)
Es reutilitza la capa lògica de l'estàndard ARINC 429 sobre l'enllaç de ràdio.
El planificador EDF reparteix els slots: baro, VSI, radar i ToF a 10 Hz; GNSS i estat a 5 Hz.
Enllaç a 250 kbps, abast en interior ~100 m, justificat per marge de disseny.
Notes: TELEMETRIA ARINC (~1,5 min). El diferenciador. Es reutilitza la capa logica d'ARINC 429 sobre la radio. 8 paraules de 32 bits = 32 B, just el payload del NRF24. Tres paraules fixes (actitud i rumb a 20 Hz) i cinc multiplexades amb un planificador EDF que prioritza el parametre mes endarrerit: baro, VSI, radar i ToF a 10 Hz; GNSS i estat a 5 Hz. Abast ~100 m per marge de disseny, no mesurat.

## Slide 13
Visualització: el PFD (Primary Flight Display)
PFD en Processing
Horitzó artificial centre - capcineig i balanceig
Velocitat esquerra - GNSS
Altitud dreta - baromètrica
Rumb inferior - magnètic
Proximitat i VSI distància al terra i vel. vertical
Disposició Basic-T conforme al patró de l'AC 25-11B (RN01).
Notes: PFD (~1,5 min). Disposicio Basic-T conforme al patro de l'AC 25-11B (RN01): horitzo al centre, velocitat a l'esquerra, altitud a la dreta, rumb a sota. Tanca la cadena del sensor a la pantalla. Desenvolupat en Processing.

## Slide 14
Navegació: vista de mapa
Vista independent del PFD, commutable per teclat: traça la posició GNSS.
Traça de posició sobre tessel·les topogràfiques offline de l'ICGC
Tessel·les precarregades a disc, la descàrrega en línia sota demanda queda com a treball futur.
Notes: MAPA (~45 s). Pantalla independent del PFD que dibuixa la posicio GNSS sobre cartografia. Tessel.les offline de l'ICGC, vista commutable per teclat; la descarrega en linia queda com a treball futur. Pots passar rapid.

## Slide 15
Validació: compliment de requisits
ID | Objectiu | Resultat | Estat
RP01 | Latència < 200 ms | ~85 ms | Compleix
RP02 | Refresc del PFD >= 30 FPS | 60 FPS | Compleix
RP03 | Actitud >= 20 Hz | 20 Hz | Compleix
RP04 | Actitud dins de +-3° | error màx. 1,8° | Compleix
RP05 | GNSS <= 2,5 m CEP | 1,00 m CEP50 | Compleix
RP06 | Abast de desenes de m (interior) | ~100 m | Compleix
Notes: COMPLIMENT (~2 min). Diapositiva clau. Tots els requisits de rendiment es compleixen. Destaca: latencia ~85 ms davant de 200, actitud 1,8 graus davant de 3, GNSS 1,00 m CEP50 davant de 2,5, 60 FPS i ~100 m. I els funcionals tambe. IMPORTANT per a preguntes: tingues clar que la latencia de ~85 ms es pressupost de disseny, no mesura directa; prepara't per justificar-ho.

## Slide 16
Validació: xifres de mèrit
1,00 m
CEP50 GNSS, mesurat en estàtic
objectiu <= 2,5 m (RP05)
1,8°
error màx. d'actitud, mesurat en estàtic (req. +-3°)
~85 ms
latència extrem a extrem, fita analítica (< 200 ms)
~100 m
cobertura teòrica en interior, validada analíticament per marge de disseny
Notes: XIFRES DE MERIT (~1 min). Quatre numeros amb la seva naturalesa explicita: CEP50 1,00 m i actitud 1,8 graus son mesurats en estatic; la latencia de 85 ms es fita analitica de pitjor cas; l'abast de 100 m es marge de disseny del full de dades, no mesurat. Dir-ho tal qual transmet rigor i desactiva les preguntes de si s'ha mesurat.

## Slide 17
Conclusions
Objectiu complert: els tres subsistemes integrats operen com un únic sistema.
Cadena completa del sensor a la pantalla, amb accés a les magnituds intermèdies.
Plataforma oberta i replicable per menys de 100 € en materials.
Limitacions assumides: sense redundància i rumb en interior limitat per l'entorn magnètic.
Notes: CONCLUSIONS (~1,5 min). Objectiu complert, cadena completa, plataforma oberta i replicable per menys de 100 EUR. Sigues honest amb les limitacions: sense redundancia i rumb en interior limitat per l'entorn magnetic.

## Slide 18
Treball futur
Cartografia en línia
Descarregar les tessel·les sota demanda i cobrir més nivells de zoom.
Integració en vol
Adaptar el sistema per instal·lar-lo en un vehicle aeri real.
Caracterització de l'enllaç
Mesures reals d'abast i de taxa de pèrdua de paquets.
Radar com a font de proximitat
Integrar l'HLK-LD2410C a l'indicador un cop estabilitzada la seva lectura.
Notes: TREBALL FUTUR (~45 s). Quatre linies: cartografia en linia, caracteritzacio real de l'enllac (abast i perdua de paquets), radar com a font de proximitat, i integracio en vol. Les dues centrals tanquen els punts ajornats a la validacio.

## Slide 19
Gràcies
Demostració en directe de la plataforma: actitud, rumb, altitud i posició en temps real.
Preguntes?
Arnau Mora Perez · ESEIAAT - UPC · Primavera 2026
Plataforma en funcionament
Notes: DEMO + GRACIES. Engega la demo: inclina la placa (l'horitzo respon), gira (el rumb respon), ensenya altitud/VSI i un fix GNSS sobre el mapa. REGLA D'OR: tingues un video de reserva de 60-90 s per si falla la radio, l'USB o el projector. Logistica: porta el teu portatil, prova el projector abans i tingues la placa encesa i aparellada abans d'entrar. Tanca amb un gracies i obre el torn de preguntes.