## Slide 1
Diseño e implementación de una plataforma experimental de instrumentación aviónica
Autor: Arnau Mora Perez
Directores: Juan Mon González y Javier Gago Barrio
Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales
ESEIAAT - UPC
Convocatoria Primavera 2026
Nodo transmisor - render KiCad
Notes: PORTADA (~30 s). Presentate, di el titulo y el objetivo en una frase: una plataforma experimental de bajo coste que emula instrumentacion avionica y recorre toda la cadena, del sensor a la pantalla. RELLENA: tu nombre completo. TIEMPO TOTAL OBJETIVO: ~18 min hablado + demo, nunca pasar de 20.

## Slide 2
Índice
1. Motivación y objetivo
2. Arquitectura del sistema
3. Diseño hardware: la PCB
4. Software y fusión sensorial
5. Telemetria ARINC 429
6. Visualización: el PFD
7. Validación y resultados
8. Conclusiones y demo
Notes: INDICE (~20 s). Enuncia el recorrido rapido sin detenerte. Sirve para que el tribunal sepa la estructura.

## Slide 3
Motivación
Instrumentación cara y cerrada
Los sistemas comerciales son costosos y propietarios, poco accesibles para la docencia.
Hueco didáctico
Faltan plataformas abiertas que muestren toda la cadena, del sensor a la pantalla.
Hoy es viable a bajo coste
Los sensores MEMS y los microcontroladores potentes permiten replicar la cadena.
Plataforma desarrollada
< 100 €
coste de materiales
Notes: MOTIVACION (~1,5 min). Tres ideas: la instrumentacion comercial es cara y cerrada; falta material didactico que muestre la cadena completa; hoy es viable hacerlo por menos de 100 EUR con sensores MEMS y microcontroladores. Conectalo con el objetivo.

## Slide 4
Objetivo
Plataforma experimental de bajo coste que recorre la cadena completa: del sensor a la pantalla.
PCB
Integra el microcontrolador y los sensores en una placa propia.
Software
Adquiere, calibra, fusiona y transmite los datos.
PFD
Muestra los parámetros en disposición Basic-T en tiempo real.
Notes: OBJETIVO (~1,5 min). El objetivo es disenar e implementar la plataforma. Resultado: tres subsistemas (PCB, software, PFD) que operan como un solo sistema. Apoyate en las tres tarjetas.

## Slide 5
Requisitos
Objetivos medibles derivados de normas aeronáuticas de referencia.
RF
Funcionales
RP
Rendimiento
RC
Restricciones
RN
Normativos
Objetivos clave
Latencia extremo a extremo < 200 ms
Refresco del PFD >= 30 FPS
Actitud dentro de +-3°
Posicionamiento GNSS <= 2,5 m CEP
Coste de materiales < 100 €
Alimentación por USB-C, software abierto
Notes: REQUISITOS (~1 min). NO leas la tabla entera. Di que fijaste objetivos medibles derivados de normas aeronauticas y nombra 2 o 3 (latencia, actitud, GNSS, coste). Anticipa que al final mostraras el cumplimiento. Pregunta tipica del tribunal: por que estos umbrales si no buscas certificacion -> son orientativos, coherentes con la norma, para tener criterios objetivos.

## Slide 6
Arquitectura del sistema
Arquitectura transmisor - receptor con enlace inalámbrico.
Sensores
IMU · Baro · GNSS
ToF · Radar
MCU Transmisor
ESP32-S3
Transceptor RF
NRF24L01+
MCU Receptor
ESP32-C3
PC / PFD
Processing
>
I2C / UART
>
SPI
>
RF
>
SPI
Cada paquete: tres palabras ARINC 429 fijas (actitud y rumbo, 20 Hz) y cinco slots multiplexados sobre el enlace de radio.
Transceptor RF
NRF24L01+
>
USB
Notes: ARQUITECTURA (~2,5 min). Es la columna vertebral. Recorre el diagrama de izquierda a derecha: sensores -> MCU transmisor (ESP32-S3) -> transceptor RF -> transceptor RF -> MCU receptor (ESP32-C3) -> PC con el PFD. Un transceptor NRF24 en cada nodo, conectado por SPI a su MCU. Menciona los buses (I2C/UART, SPI, RF, SPI, USB).

## Slide 7
Decisiones de diseño: arquitectura y enlace
Por qué dos nodos, un enlace de radio y telemetría ARINC 429.
Partición transmisor / receptor
Refleja la arquitectura real de una aeronave.
Da movilidad al nodo de sensores frente al PC fijo.
Añade un enlace inalámbrico con valor docente.
Enlace de radio: RF 2,4 GHz (ISM)
Descartados cable serie, WiFi-UDP y Bluetooth / BLE.
Elegido por baja latencia, alcance suficiente y bajo coste.
Capa lógica ARINC 429
Trazabilidad con la práctica aeronáutica real.
Valor docente: etiquetas, BNR, paridad y SSM.
Palabra de 32 bits ya estructurada; sin diseñar un formato desde cero.
El payload de 32 B del NRF24 equivale exactamente a 8 palabras ARINC 429 de 32 bits.

## Slide 8
Hardware: diseño de la PCB
Render isométrico (KiCad)
Vista superior (KiCad)
Placa propia de 2 capas (180 x 115 mm), fabricada en JLCPCB.
Núcleo ESP32-S3 con la suite de sensores: IMU, barómetro, GNSS, ToF y radar.
Alimentación por USB-C con LDO a 3,3 V, raíl de 5 V para los módulos que lo requieren.
Notes: HARDWARE - DISENO (~1,5 min). Placa propia de 2 capas, 180x115 mm, fabricada en JLCPCB. ESP32-S3 + suite de sensores. Alimentacion USB-C con LDO a 3,3 V. Ensena los renders.

## Slide 9
Hardware: la placa fabricada
Del diseño a la placa real, montada y verificada eléctricamente.
Nodo transmisor montado
Nodo receptor (ESP32-C3)
Notes: HARDWARE - PLACA REAL (~1 min). El paso de diseno a hardware fisico, montado y verificado electricamente. Transmisor (izq.) y receptor (dcha.). El hardware real causa buena impresion: detente un segundo.

## Slide 10
Selección del filtro de fusión
Comparativa de algoritmos sobre el ESP32: coste de cómputo frente a precisión.
Alternativas consideradas
Filtro complementario: un parámetro, sin estimación de bias ni corrección de la deriva.
Madgwick: precisión similar, sin ajuste independiente del transitorio.
EKF / UKF: más coste de cómputo, no justificado en este ámbito.
Filtro de partículas: máxima precisión, inviable en tiempo real sobre el ESP32.
Mahony (seleccionado)
Compensa la deriva del giroscopio con su término integral (PI).
Coste de cómputo bajo, adecuado para el ESP32.
Respuesta transitoria ajustable mediante Kp y Ki.
Avalado por estudios recientes en plataformas ESP32.
Referencias: Mahony (2008) · Cocoli y Badia (2023) · Uyar (2024) · Gui et al. (2015)

## Slide 11
Firmware: fusión sensorial (AHRS)
Filtro Mahony MARG (complementario) para actitud y rumbo en tiempo real.
Cuaternión inicializado analíticamente: actitud válida desde el arranque.
Calibración con todos los periféricos activos y la radio transmitiendo.
Kp = 3,0 · Ki = 1,0 · fusión a 100 Hz
Acelerómetro
Giroscopio
Magnetómetro
Mahony
MARG
Actitud y rumbo
Notes: FIRMWARE - FUSION (~1,5 min). Filtro Mahony MARG: combina acelerometro, giroscopio y magnetometro para dar actitud y rumbo estables a 100 Hz. Parametros Kp=3,0 y Ki=1,0 (los del slide y la memoria). Cuaternion inicializado analiticamente desde el acelerometro y el magnetometro: actitud valida desde el arranque, el integrador solo sigue la deriva lenta. Importante: la calibracion del magnetometro se hace con todo activo y la radio emitiendo. Si preguntan por la tilt-compensation: la rotacion a marco tierra del filtro ya lo hace.

## Slide 12
Telemetria: ARINC 429 sobre NRF24
Pitch
#0
Roll
#1
Heading
#2
Slot 3
#3
Slot 4
#4
Slot 5
#5
Slot 6
#6
Slot 7
#7
Fijos (20 Hz)
Multiplexados (planificador EDF)
Se reutiliza la capa lógica del estándar ARINC 429 sobre el enlace de radio.
El planificador EDF reparte los slots: baro, VSI, radar y ToF a 10 Hz; GNSS y estado a 5 Hz.
Enlace a 250 kbps, alcance en interior ~100 m, justificado por margen de diseño.
Notes: TELEMETRIA ARINC (~1,5 min). El diferenciador. Se reutiliza la capa logica de ARINC 429 sobre la radio. 8 palabras de 32 bits = 32 B, justo el payload del NRF24. Tres palabras fijas (actitud y rumbo a 20 Hz) y cinco multiplexadas con un planificador EDF que prioriza el parametro mas atrasado: baro, VSI, radar y ToF a 10 Hz; GNSS y estado a 5 Hz. Alcance ~100 m por margen de diseno, no medido.

## Slide 13
Visualización: el PFD (Primary Flight Display)
PFD en Processing
Horizonte artificial centro - cabeceo y alabeo
Velocidad izquierda - GNSS
Altitud derecha - barométrica
Rumbo inferior - magnético
Proximidad y VSI distancia al suelo y vel. vertical
Disposición Basic-T conforme al patrón de la AC 25-11B (RN01). Cierra la cadena del sensor a la pantalla.
Notes: PFD (~1,5 min). Disposicion Basic-T conforme al patron de la AC 25-11B (RN01): horizonte al centro, velocidad a la izquierda, altitud a la derecha, rumbo abajo. Cierra la cadena del sensor a la pantalla. Desarrollado en Processing.

## Slide 14
Navegación: vista de mapa
Vista independiente del PFD, conmutable por teclado: traza la posición GNSS.
Traza de posición sobre teselas topográficas offline del ICGC
Teselas precargadas en disco; la descarga en línea bajo demanda queda como trabajo futuro.
Notes: MAPA (~45 s). Pantalla independiente del PFD que dibuja la posicion GNSS sobre cartografia. Teselas offline del ICGC, vista conmutable por teclado; la descarga en linea queda como trabajo futuro. Puedes pasar rapido.

## Slide 15
Validación: cumplimiento de requisitos
ID | Objetivo | Resultado | Estado
RP01 | Latencia < 200 ms | ~85 ms | Cumple
RP02 | Refresco del PFD >= 30 FPS | 60 FPS | Cumple
RP03 | Actitud >= 20 Hz | 20 Hz | Cumple
RP04 | Actitud dentro de +-3° | error máx. 1,8° | Cumple
RP05 | GNSS <= 2,5 m CEP | 1,00 m CEP50 | Cumple
RP06 | Alcance de decenas de m (interior) | ~100 m | Cumple
Todos los requisitos funcionales (RF01-RF09) también quedan cubiertos con el sistema integrado.
Notes: CUMPLIMIENTO (~2 min). Diapositiva clave. Todos los requisitos de rendimiento se cumplen. Destaca: latencia ~85 ms frente a 200, actitud 1,8 grados frente a 3, GNSS 1,00 m CEP50 frente a 2,5, 60 FPS y ~100 m. Y los funcionales tambien. IMPORTANTE para preguntas: ten claro que la latencia de ~85 ms es cota de diseno, no medida directa; preparate para justificarlo.

## Slide 16
Validación: cifras de mérito
1,00 m
CEP50 GNSS, medido en estático
objetivo <= 2,5 m (RP05)
1,8°
error máx. de actitud, medido en estático (req. +-3°)
~85 ms
latencia extremo a extremo, cota analítica (< 200 ms)
~100 m
cobertura teórica en interior, validada analíticamente por margen de diseño
Notes: CIFRAS DE MERITO (~1 min). Cuatro numeros con su naturaleza explicita: CEP50 1,00 m y actitud 1,8 grados son medidos en estatico; la latencia de 85 ms es cota analitica de peor caso; el alcance de 100 m es margen de diseno de la hoja de datos, no medido. Decirlo tal cual transmite rigor y desactiva las preguntas de si se ha medido.

## Slide 17
Conclusiones
Objetivo cumplido: los tres subsistemas integrados operan como un único sistema.
Cadena completa del sensor a la pantalla, con acceso a las magnitudes intermedias.
Plataforma abierta y replicable por menos de 100 € en materiales.
Limitaciones asumidas: sin redundancia y rumbo en interior limitado por el entorno magnético.
Notes: CONCLUSIONES (~1,5 min). Objetivo cumplido, cadena completa, plataforma abierta y replicable por menos de 100 EUR. Se honesto con las limitaciones: sin redundancia y rumbo en interior limitado por el entorno magnetico.

## Slide 18
Trabajo futuro
Cartografía en línea
Descargar las teselas bajo demanda y cubrir más niveles de zoom.
Integración en vuelo
Adaptar el sistema para instalarlo en un vehículo aéreo real.
Caracterización del enlace
Medidas reales de alcance y de tasa de pérdida de paquetes.
Radar como fuente de proximidad
Integrar el HLK-LD2410C en el indicador una vez estabilizada su lectura.
Notes: TRABAJO FUTURO (~45 s). Cuatro lineas: cartografia en linea, caracterizacion real del enlace (alcance y perdida de paquetes), radar como fuente de proximidad, e integracion en vuelo. Las dos centrales cierran los puntos aplazados en la validacion.

## Slide 19
Gracias
Demostración en directo de la plataforma: actitud, rumbo, altitud y posición en tiempo real.
¿Preguntas?
Arnau Mora Perez · ESEIAAT - UPC · Primavera 2026
Plataforma en funcionament
Notes: DEMO + GRACIAS. Arranca la demo: inclina la placa (el horizonte responde), gira (el rumbo responde), ensena altitud/VSI y un fix GNSS sobre el mapa. REGLA DE ORO: ten un video de reserva de 60-90 s por si falla la radio, el USB o el proyector. Logistica: lleva tu portatil, prueba el proyector antes y ten la placa encendida y emparejada antes de entrar. Cierra con un gracias y abre el turno de preguntas.